ТУ - ВАРНА

Дисц. “СЕНЗОРНА ТЕХНИКА”

Кат. “ЕТМ”

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ

“ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПТИЧНИ СЕНЗОРИ”

ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА

Като приемници  на  светлинното  лъчение най-често се използват фоторезистори, фотодиоди, фототранзистори  и  фототиристори. Използват се също и позиционно–чувствителни фотоприемници.

Източникът на лъчение  може  да бъде лампа с нажежаема жичка, светодиод или лазер.  Лампите с нажежаема жичка имат недостатъчна стабилност на параметрите и  ниска надеждност, което ограничава приложението им.  Най-често  се  използват  полупроводникови светодиоди.

Спектралният диапазон на фотосензора трябва да бъде съгласуван със спектралния диапазон на източника на излъчване, с който трябва да работи дадения фотосензор.

- Фоторезисторен сензор.

Фоторезисторите са оптични сензори, изготвени на основата на полупроводников материал с “n” или “p” проводимост – фиг.1. Под действие на светлината в обема на фоторезистора се генерират токоносители (електрон-дупка), водещи до появата на фототок If, който е функция на падащия светлинен поток Ф и приложеното напрежение Vr: If = (Vr/a).Ф,където а и γ са коефициенти        (γ=0,5...1).

Характеризират се с висока чувствителност, ниско бързодействие ~ 100ms и нелинейна характеристика на преобразуване  If  =  f (Ф).

Типично неговото съпротивление се променя от 500Ω при силна слънчева светлина до 1МΩ на тъмно. Като  материали за светлочувствителен слой се използват  селен, цинков  сулфид, оловен  сулфид, кадмий, германий.  Най-широко  приложение са  намерили селено–кадмиевите фоторезистори. Фоторезисторите намират приложение за регулиране на осветление в охранителни и алармени системи, реагиращи на наличието на дим.

фиг.1

- Фотодиоден сензор.

Фотодиодите са оптични сензори от генераторен тип, в които обратния фототок If е линейна функция на падащия поток Ф и практически не зависи от приложеното към фотодиода обратно напрежение – фиг.2. Характезират се с високо бързодействие ~ 1μs , линейна характеристика на преобразуване и невисока чувствителност- около  20μA/1000lx. Фотодиодите намират приложение в бързи променливотокови схеми за промишленоста и комуникациите.

фиг.2

- Фототранзисторен сензор.

Фототранзисторите работят по приблизително същия начин както  фотодиодите, като светлината попада върху обратно свързания колекторен преход – фиг.3. Поради усилвателните свойства на фототранзистора чувствителността е на порядък по-голяма от тази на фотодиода. За сметка на това фототранзисторите работят на значително по-ниски честоти ~ 200kHz спрямо 500MHz при фотодиодите.

фиг.3

- Фотопрекъсващи и фотоотразителни сензори.

Изградени са от инфра светодиод и фототранзистор в монолитна конструкция – фиг.4. Най-често токът на светодиода се променя в границите от 5 до 10mA,  при бързодействие от 10 до 80μs. Използват се за детектиране на обекти, измерване на линейна и ъглова скорост и др. – фиг.5.

фиг.5

фиг.4

- Позиционно –чувствителен фотосензор.

Представлява приемник с четири  светлочувствителни  зони  (фотодиоди) – фиг.6.  Ако светлиннят сноп е  в центъра на приемника, всяка от четирите зони е  еднакво  осветена.  При изместване  на светлинното петно осветеността на светлочувствителните зони е  различна. Това се  използва за определяне  на координатите  ( x,y ) на светлинното  петно .

Сигналът по оста х е  ( I11 + I21 ) – ( I12 + I22 ), а по оста y - ( I11 + I12 ) – ( I21+ I22 ).

фиг.6

- Линеен позиционно-чувствителен фотосензор.

Особенност на фотосензорът се явява линейната зависимост на изходния сигнал от пространственото положение на светлинно петно на повърхността на фотосензора. В режим на фотопотенциометър има линейна връзка на напрежението на 3-ти електрод (колектора) от координатата на светлинното петно на повърхността. При това напрежението на този електрод се описва от израза:  Ux  =  k.Eo.x/L, където: Ео- постоянно напрежение, приложено между 1 и 2 електрод; L- дължина на фоточувствителния слой;  х- координата на центъра на светлинното петно;  k- конструктивен параметър, зависещ от геометрията и интензивността на облъчване.

В качеството на опорно насочен източник на светлина като правило, се използува лъч на полупроводников лазерен диод. Работната повърхност може да има освен линейна , но и кръгова или спирална форма.

фиг.7 Структура на полупроводников позиционно-

чувствителен линеен фотосензор

фиг.8  Заместваща схема в режим на фотопотенциометър

С помощта на подобен фотосенсор могат да се регистрират процеси на преместване, да се измерват размери и разстояния, ъглови отклонения и завъртания на обекти. Предлагат се и двукоординатни монолитни фотосензори.

7.  Светодиоди - източници на светлина.

Светодиодът създава оптическо излъчване при пропускане през него на ток.

Неговите спектрални характеристики зависят от химическия състав на използваните в него полупроводници.

Цвят                       дълж. на св. вълна λ (nm)       пад на напр. Uf(V ) при ток If=20mA

Инфрачервен                             повече от 760                                      под 1,9

червен                                        	610÷760                                               1,6÷2,0

оранжев                                     	590÷610                                               	2,0÷2,1

жълт                                           	570÷590                                               	2,1÷2,2

зелен                                          	300÷570                                               	1,9÷4,0

син                                             	450÷500                                               	2,5÷3,7

бял                                                  450                                                       4,0

виолет                                        	400÷450                                               	2,8÷4,0

ултравиолет                             	 под 400                                              	3,1÷4,4

Интензивност на излъчване в осевата линия за инфра светодиоди при 25С и ток If  = 20mA , типично J = 1 до 100mW/sr.

СХЕМА НА ОПИТНАТА ПОСТАНОВКА

Оптичният сензор – photo sensor и светлинният излъчвател - led ( мощен инфрачервен светодиод ) са поместени в черна кутия на разстояние един от друг d = 45mm. Излъчвателят е захранен от регулируем източник на ток. Регулирането на тока се извършва с помощта на потенциометъра – pot. Преминаващият ток през излъчвателя се измерва с първия амперметър. Оптичният сензор е свързан с регулируем източник на напрежение Vdc.  Посредством вторият амперметър се измерва големината на тока през фотосензора  I = Io+Ip,  където Io е токът на тъмно, а Ip е фототока.

ЗАДАЧИ ЗА ЛАБОРАТОРНОТО УПРАЖНЕНИЕ

- Да се разучи схемата на опитната постановка.

- Да се изчисли стойността на токозадаващ резистор, който е последователно свързан със светодиод. Оразмеряването да се направи за три типа светодиодни излъчвателя с червен, жълт и син цвят съгласно израза

R = (Ucc-Uf) / If ,  ако Ucc = 5V и  If = 10mA.

- Да се определи осветеността на сензора - Е, съгласно израза Е = J/d,              (W/sr/m), където d е разстоянието между светодиодния излъчвател и фотосензора, ако J = 5 mW/sr.

- Да се определи падащия върху фотосензора светлинен поток Ф = E.S, където активната площ на сензора за фоторезистора е 16mm,  а за фотодиода е 7,5mm .

- Да се измери токът на тъмно за двата фотосензора Io при следните условия   If = 0,  Udc = 6V  и Udc = 10V.

- Да се снеме зависимостта на тока Ip през фотосензорите от протичащия през излъчвателя ток If при следните условия:

- Udc = 6V  ;  If = 10….60mA през 10mA;

- Udc = 10V ;  If = 10….60mA през 10mA

7.  На базата на получените резултати дайте оценка за чувствителността на двата                            фотосензора.